## Slide 1: Основы компьютерных сетей
Выполнил — Кузюков Егор Валерьевич
Проверил(а) — Новикова Дария Анатольевна
Челябинск, 2024

## Slide 2: Содержание

## Slide 3: Содержание
Что такое компьютерные сети?
Основные принципы передачи данных
Модели сетей OSI и TCP/IP
Классификация сетей по масштабу
Топологии сетей
Клиент-сервер vs Одноранговая (P2P)
Функциональное назначение сетей
Современные тенденции развития
Заключение

## Slide 4: Что такое компьютерные сети?
Определение: Компьютерная сеть — это система, связывающая компьютеры и другие устройства для обмена данными и совместного использования ресурсов.
Основные компоненты:
  Узлы сети (устройства: ПК, ноутбуки, сервера, смартфоны).
  Каналы связи (проводные и беспроводные линии связи).
  Сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа).
Стандарты и протоколы: Наиболее распространенный стандарт — IEEE 802.xx (например, 802.3 для Ethernet); основной протокол передачи данных — TCP/IP.

## Slide 5: Основные принципы передачи данных
Пакетная коммутация: Передача данных осуществляется небольшими фрагментами (пакеты), которые путешествуют по сети самостоятельно.
Фрагменты данных: Форматы пакетов и кадров, структура сообщений.
Инкапсуляция: Процесс упаковки данных на каждом уровне модели OSI/TCP/IP, начиная от приложений и заканчивая физическим уровнем.
Методы доступа к среде: Пример CSMA/CD (канал разделяемый, возможны конфликты), CSMA/CA (беспроводные сети, избегание конфликтов).

## Slide 6: Модели сетей OSI и TCP/IP
Модель OSI (Open System Interconnection):
  Физический слой: провода, разъемы, оптические волокна.
  Канальный слой: кадры, адреса MAC.
  Сетевой слой: IP-адреса, маршрутизация.
  Транспортный слой: доставка данных с гарантией (TCP) или без гарантии (UDP).
  Верхние слои отвечают за сессии, представление данных и прикладные программы.
Модель TCP/IP:
  Сокращенная четырехуровневая модель, ориентирована на практические нужды интернета.
  Включает: уровень сетевых интерфейсов, уровень интернета (IP), транспортный уровень (TCP/UDP), прикладной уровень (HTTP, SMTP, DNS).

## Slide 7: Классификация сетей по масштабу
Типы сетей:
PAN (персональные): Bluetooth, NFC
LAN (локальные): Ethernet, Wi-Fi
MAN (городские): оптоволокно, WiMAX
WAN (глобальные): интернет, спутниковые каналы

## Slide 8: Топологии сетей
Топологии физических связей:
Шинная (Bus): простой монтаж, низкая стоимость, слабая устойчивость к сбоям.
Кольцевая (Ring): эффективное распределение пропускной способности, сложность восстановления повреждений.
Звездообразная (Star): надежный центральный элемент, простая диагностика проблем.
Ячеистая (Mesh): высокая отказоустойчивость, сложный монтаж и дорогостоящее оборудование.

## Slide 9: Клиент-сервер vs Одноранговая (P2P)
Клиент-серверная архитектура:
  Сервер обрабатывает запросы клиентов, распределяет ресурсы (файловые хранилища, базы данных, сервисы).
  Простота администрирования, централизация контроля и защита.
Одноранговая (P2P):
  Устройства взаимодействуют друг с другом непосредственно, без центральной инстанции.
  Масштабируемость, отсутствие единого центра отказа, сложности с защитой и производительностью.

## Slide 10: Функциональное назначение сетей
Классификация по функциональному назначению:
Сети передачи данных (Интернет, корпоративные сети).
Сети хранения данных (SAN — Storage Area Network).
Мультимедийные сети (IPTV, видеосвязь, телефония).
Промышленные сети (IoT, автоматизированные производства, умные дома).

## Slide 11: Современные тенденции развития
Новые направления:
Программно-определяемые сети (SDN): Разделение контролирующей и транспортной частей сети, упрощающее управление и повышение эффективности.
Сервис-ориентированная архитектура (SOA): Гибкость и модульность решений, улучшение поддержки сложных сервисов.
Контент-доставочные сети (CDN): Географически распределённые серверы для быстрой доставки контента пользователям.

## Slide 12: Заключение
Подведём итоги изученного материала:
Основные понятия и принципы работы сетей.
Ключевые типы сетей и их особенности.
Современные тенденции развития сетевых технологий.
Важно понимать устройство и функционирование сетей для успешной работы в ИТ-индустрии.